## Slide 1
Central de Tratamento
de Resíduos CONSIMARES - CTRC
411ª. Reunião CONSEMA– maio de 2022
Notes: Considerando a disponibilização pelo CONSEMA do Parecer Técnico do IPGR Nº 055 de 2022 e sua respectiva Súmula, esta apresentação destacará breves informações do empreendimento e das avaliações ambientais detalhadas no EIA da CTRC devido ao limitado tempo para esta apresentação.

## Slide 2: Responsáveis pela elaboração do projeto da CTRC e pelo EIA/RIMA
Empreendedor
CONSIMARES – Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas
CNPJ: 11.480.200/0001-05
Representante Legal: Valdemir Aparecido Ravagnani mimoravagnani@consimares.com.br
Coordenador Técnico do projeto: Antônio Bolognesi
bolognesi@operman.com.br
Consultoria
Manancial Projetos e Consultoria Ltda.
CNPJ: 03.963.476/0001-16
Representante Legal: Sonia Margarida Csordas sonia.csordas@terra.com.br
Coordenadores:
Geral e MB: Luciana Frazão
CE e MF: Sonia Csordas
MSE: Raul de Carvalho
Notes: Consimares: Consórcio de 7 municípios (Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré) = população 921.000 hab. (2021)

## Slide 3: Linha do tempo da CTRC
    2020 (de ago. a dez.) – desenvolvimento das Modelagens Ambiental (inclui estudo de alternativas do empreendimento), Jurídica e Econômica
    2021 (de fev. a julho) – desenvolvimento do projeto básico da CTRC e do EIA/RIMA
    29/07/2021 – EIA/RIMA autuado no processo, publicado pedido de LP no DOE
    14/09/2021 – Reunião virtual com GT-Empreendimentos (Comitês PCJ)
    07/12/2021 – Entrega Relatório Final de Monitoramento de Qualidade das Águas Superficiais e Sedimentos
    17/02/2022 – Entrega Relatório Final de Monitoramento de Biota Aquática
    24/02/2022 – Realização da Audiência Pública Virtual da CTRC
    25/04/2022 – CONSIMARES recebeu Parecer Técnico GT-Empreendimentos n. 06/2021, dos Comitês PCJ
    05/05/2022 – Entrega Relatório contendo os esclarecimentos solicitados pelos Comitês PCJ
    09/05/2022 – Entrega do parecer favorável do IPHAN
    25/05/2022 – Reunião CONSEMA

## Slide 4: Localização da CTRC
Notes: Dado que Sumaré é o principal polo gerador de RSU, a escolha da localização da CTRC deu-se a partir deste município.
O empreendedor buscou alternativas que apresentassem: baixa ocupação no entorno, topografia adequada, ausência de cobertura vegetal relevante, sem nascentes ou cursos d’água dentro da área, proximidade de vias, rede local de Energia, rede de água e esgoto, entre outros.
Foram avaliadas 4 alternativas em Sumaré, com as características necessárias, e foi escolhida a melhor delas porém não foi possível concluir o negócio. O empreendedor buscou uma alternativa equivalente (com as mesmas características socioambientais) na próximidade da melhor alternativa e localizou o terreno escolhido em Nova Odessa, que representou 2 vantagens adicionais: proximidade de LT e dispensa de construção de emissário (dada existência de rede da CODEN logo ao lado do site escolhido.

## Slide 5: Localização da CTRC
Notes: Nesse slide podemos ver a localização de cada sede municipal e a contribuição de cada município no RSU que o CONSIMARES gerencia.
Vemos também a localização do Aterro da ESTRE em Paulínia. com destaque ao Aterro da ESTRE em Paulínia.

## Slide 6
Zoneamento Municipal
Notes: O zoneamento dessa alternativa é compatível com a atividade.
Sobreposta aos cursos hídricos, há Zona de Interesse Ambiental e Paisagístico, cuja largura é maior do que a APP.
O empreendedor revisou o layout da CTRC de modo a se manter fora da ZIAP

## Slide 7: Configuração Geral da CTRC
As 3 Unidades da CTRC:
  Unidade de Recuperação Energética (URE) de RSUs:
    Capacidade de tratamento térmico: 708 t/dia exclusivamente de RSU
    Geração elétrica total de 22,5 MW e líquida de 18 MW
    Produção de escórias (88 t/dia) e cinzas (29 t/dia): destinação final em Aterros Classe II Classe I.
  Planta de Compostagem:
    Capacidade: 6 t/dia (orgânicos coletados em parques, mercados, restaurantes etc)
    Produção de Composto: 3 t/dia (para usos doméstico, agrícola ou jardins públicos).
  Galpão de Separação e Triagem de Resíduos:
    Capacidade: 2,5 t/dia (origem: coleta seletiva dos municípios do Consórcio).
    Operação sob regime de cessão com cooperativa local.
Notes: Objetivos da CTRC:
  Tratamento térmico dos Resíduos Sólidos Urbanos do Consórcio Intermunicipal Consimares provenientes dos 7 municípios integrantes deste Consórcio do estado de São Paulo (Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré) – cujos percentuais de resíduos são apresentados no slide seguinte.
  Separação e Triagem de Resíduos da coleta seletiva dos municípios do Consórcio.
  Compostagem de material orgânico, exclusivamente separado na fonte (folhas, podas, cascas de coco, frutas, folhas e alimentos não cozidos), coletados em parques, mercados, restaurantes etc

## Slide 8
    Transporte dos resíduos:
    Rota inicial: em função de cada município
    Rota final: Rod. Anhanguera, Estrada Marginal, sistema viário de Nova Odessa e vias vicinais até a Estrada Novo 258 Vasconcelos.
    Volume diário de tráfego da CTRC = 88 viagens/dia, sendo:
      84 caminhões compactadores/dia de RSUs da coleta comum para URE
      02 caminhões compactadores/dia de resíduos orgânicos para Compostagem
      02 caminhões gaiola/dia provenientes de coleta seletiva para Reciclagem.
    Importante: não há incremento de tráfego, apenas mudança nas rotas.
    Projeto CTRC prevê adequações e atendimento à Certidão de Diretrizes do Sistema Viário emitida pela PM de Nova Odessa, além de obras e serviços e melhorias viárias.
Configuração Geral da CTRC

## Slide 9
    Água
    (fonte única de abastecimento: poço profundo com vazão máx. de exploração de 10 m3/h. Parecer do DAEE “Declaração de Viabilidade de Captação Subterrânea)
    Consumo por fase:
    Implantação: 110m3/dia (pico de obras) Operação: 8,30 m3/h
    Efluentes Líquidos
    Geração por fase:
    Implantação: 36 m3/dia (efluentes domésticos) a serem lançados na rede pública de esgotos, com anuência formal da CODEN.
    Operação: 5,50 m3/h a serem tratados nas 2 ETEs da CTRC, sendo 3,50 m3/h para reúso no processo da URE e 2,90 m3/h para lançamento na rede pública de esgotos, com anuência formal da CODEN
Período de Implantação da CTRC: 32 meses.
Configuração Geral da CTRC

## Slide 10
Coletor de efluentes líquidos a ser interligado à
rede pública de esgoto existente - CODEN
Linha de Transmissão existente
CPFL
CTRC - Sistemas
Suprimento de água -poço profundo
(viabilidade DAEE)
Notes: Algumas informações complementares ao vídeo.
IMPORTANTE destacar:
os projetos da fase de implantação e operação NÃO consideram captação de água superficial e todo o consumo de água para a implantação e operação será abastecido por água de poço profundo.
Todos os efluentes líquidos da fase de implantação e os efluentes tratados da fase de operação serão conduzidos através de coletor de aprox. de 850,0 metros a ser implantado e interligado à rede pública da CODEN.

## Slide 11
Notes: Este diagrama mostra a configuração geral da CTRC integrada com sistema de gestão ambiental e social
A seguir, vamos apresentar um video ilustrativo da operação da unidade de tratamento térmico (URE propriamente dita).
Como o video não apresenta a operação da unidade de compostagem e unidade de separação e triagem de recicláveis, gostaríamos de destacar que a operação dessas duas unidades gera rejeitos (materiais não recicláveis misturados aos recicláveis; materiais não passíveis de compostagem misturados ao materiais que podem ser decompostos) e, como rejeitos, serão encaminhados para tratamento térmico na URE.

## Slide 12: Operação da URE
                VÍDEO

## Slide 13
Tratamento térmico dos RSUs (recuperação de energia através do “Ciclo Rankine simples”):
  Caldeira de queima de RSUs para a geração de energia térmica → caldeira de recuperação de calor para geração de vapor → turbogerador a vapor de potência bruta de 22,5 MW e 18,8 MW de potência líquida.
Gases e poluentes gerados pela queima dos resíduos serão tratados antes de serem lançados na atmosfera através de:
  sistemas de redução seletiva para abatimentos de NOx, gases ácidos, metais pesados, dioxinas e furanos;
  filtro de mangas para remoção de material particulado.
Resíduos gerados no processo de queima:
  Escórias e cinzas de fundo (88 t/dia) a serem dispostas em aterros Classe II;
  Cinzas leves (29 t/dia) a serem dispostas em aterros Classe I.
Operação da URE

## Slide 14: Evolução da Gestão de RSU na União Européia, 1995-2020
Meta UE 2020-2030: reduzir aterro de 23% para 10%
Notes: Estes gráficos demonstram como a reciclagem / compostagem e incineração vem crescendo (29% e 12% respectivamente), em detrimento do uso de aterro, que caiu de 61% para 23%

## Slide 15: Evolução da Recuperação Energética de RSU na União Européia, 1995-2020
Fonte: https://www.cewep.eu/waste-to-energy-plants-in-europe-in-2018/
Notes: Este gráfico demonstra como cresce a quantidade de usinas de recuperação de energia e como o volume de RSU destinado a esse tipo de tratamento tem aumentado.
Vale destacar que o tratamento térmico é uma opção de tratamento no fim da cadeia, ou seja, depois de buscada a não geração e a redução, somente deve ser encaminhado a tratamento e destinação, aqueles resíduos não reaproveitáveis nem recicláveis.

## Slide 16: Estudo Ambiental - Áreas de Estudo / Potenciais Áreas de Influência
ADA: área destinada ao uso exclusivo do empreendimento que ocupará cerca de 7 hectares (a porção em ZIAP que incide na ADA será preservada, sem qualquer tipo de ocupação pela CTRC)
AID: áreas com delimitações especificas para os meios físico, biótico e socioeconômico onde ocorrerão os impactos diretos e/ou indiretos, considerados significativos
AII: áreas com delimitações especificas para os meios físico, biótico e socioeconômico onde poderão ocorrer os impactos menos significativos

## Slide 17
Áreas de Influência – Meios Físico e Biótico
Notes: AID e AII dos MEIOS FÍSICO e BIÓTICO com delimitações dos fatores do MF
Para qualidade do ar a área estudada foi um quadrado de 20 km por 20 km. Nesta área encontram-se as 04 estações de monitoramento do ar, operadas pela CETESB utilizadas neste Estudo.

## Slide 18
Áreas de Influência – Meio Socioeconômico
Notes: AII: a Região Metropolitana de Campinas (RMC), o entorno regional mais amplo que poderá sentir efeitos indiretos do
empreendimento. Campinas e mais 19.
AID: Nova Odessa e Sumaré. Esses dois municípios ficam numa posição central do grande eixo de adensamento populacional e econômico que se estende de Campinas e a Americana, tendo como viário principal a rodovia Anhanguera.

## Slide 19: Diagnóstico Ambiental
MEIO FISICO:
Geos;
Clima;
Qualidade do Ar
Ruído
Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos
MEIO BIÓTICO:
Vegetação;
Fauna Terrestre;
Biota Aquática;
Áreas Protegidas
MEIO SOCIO:
Uso e Ocupação
Zoneamento
Demografia e Economia
Sistema de Tráfego e Infraestrutura
Equipamentos e Serviços
Com. Tradicionais e Patrimônio

## Slide 20
Características do Entorno da CTRC
Notes: DISTANCIA DO RECEPTOR MAIS PROXIMOS – ZONA MISTA
A ADA é totalmente desprovida de manchas de vegetação nativa, localizada próxima à Rodovia Anhanguera;
Vegetação formada principalmente por pastagem, plantio agrícola e de eucalíptos;
Baixa vulnerabilidade dos aquíferos e não existem corpos hídricos na ADA;
Alta suscetibilidade a processos erosivos;
Qualidade da água no Ribeirão dos Lopes é boa, mas já apresenta desconformidades para os padrões de cor, fósforo e oxigênio.

## Slide 21
As características da localização escolhida para um empreendimento é determinante para ocorrência de impactos.
No caso da CTRC, o estudo de alternativas de localização foi um importante elemento mitigador dos impactos do empreendimento. Mesmo assim, a implantação e operação da CTRC deflagrará impactos.
Identificados 23 impactos, sendo dois deles positivos. Estes impactos foram avaliados como de alta (15%), média (35%) e baixa (50%) significância.
Propostas as medidas de gestão, organizadas em Programas Socioambientais, estes impactos foram reavaliados e considerados de média (35%) e baixa (65%) relevância.
Todos os impactos negativos identificados para as diferentes fases da CTRC são gerenciáveis.
Síntese dos Impactos

## Slide 22: * Estudo de Dispersão Atmosférica * Análise do Risco para a Saúde Humana * Modelagem de Decaimento Sonoro * Análise de Rotas de Transporte * Estudo Circunstanciado de Risco
Avaliações Específicas
Notes: Análise do Risco para a Saúde Humana – LEGISLAÇAO ESPECIFICA DA CETESB PARA URE
QUEIMA CONTROLADA
GERENCIAMENTO DO RISCO DE FAUNA – ESTUDO SOLICITADO PELA AERONAUTICA

## Slide 23
Meio Físico Operação | Signif. | Relev.
Alteração da Qualidade do Ar | Média | Baixa
Elevação do nível da pressão sonora | Baixa | Baixa
Alteração na Qualidade das Águas Subterrâneas e Propriedade dos Solos | Média | Média
Alteração da Disponibilidade Hídrica Subterrânea | Média | Média
Meio Físico Implantação | Signif. | Relev.
Alteração da Qualidade do Ar | Baixa | Baixa
Elevação do nível da pressão sonora | Baixa | Baixa
Alteração na Dinâmica dos Processos Erosivos | Alta | Média
Alteração na Dinâmica dos Processos de Assoreamento | Alta | Média
Alteração na Qualidade das Águas Subterrâneas e Propriedade dos Solos | Alta | Baixa
Alteração da Disponibilidade Hídrica Subterrânea | Baixa | Baixa
Alteração da Qualidade da Água do Ribeirão dos Lopes | Baixa | Baixa
Notes: Alteração da Qualidade Hídrica Subterrânea
Pode ocorrer durante a operação devido ao manuseio e/ou gestão inadequados de resíduos e efluentes com infiltração de contaminantes no solo e consequentemente atingir o nível d'água subt..
O projeto contará com as estruturas necessárias para evitar o impacto e tratar seus efluentes.
As medidas de gestão recomendadas estão organizadas no Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas Programa de Controle Ambiental de Obras e Plano de Controle de Recebimento de Resíduos.
Alteração da Disponibilidade Hídrica Subterrânea
O projeto utilizará água subterrânea na fase de implantação e operação. O uso pode alterar a disponibilidade hídrica.
Para a fase de operação existe um poço com atestado de capacidade para fornecer a água e o empreendedor também irá reutilizar água em seu processo.
As medidas de gestão recomendadas estão organizadas no Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas e Educação Ambiental.
Alteração na Qualidade do Ar
Resultados do EDA com a operação da URE:
Maiores concentrações foram para o Óxidos de nitrogênio (NOx) no período de exposição de 1 hora foi igual a 209,0 μg/m³, que representa 87,1% do Padrão de Qualidade do Ar (PQAR) da legislação estadual (Decreto Estadual n. 59.113/2013). Para o período de longa exposição (média anual) a máxima concentração foi de 2,26 μg/m³, que equivale a 4,5% do PQAR.
  Obs. estas maiores concentrações de Nox ocorrem junto ao limite do terreno do empreendimento e, à medida que se afasta dele, nos receptores discretos mais
  próximos estas concentrações decaem para aproximadamente 20 μg/m³.
Resultados para os outros poluentes: as máximas concentrações de Partículas Inaláveis (MP10), Óxidos de Enxofre (SOx), Monóxido de Carbono (CO) e Chumbo
(Pb) apresentam valores bastante inferiores àqueles de NOx, ou seja, todos compreendidos entre 14,85 e 0,1%.

## Slide 24: Programa de Controle e Monitoramento Ambiental das Obras
Sistema de drenagem provisória, com linhas de drenagem ou sistema de decantação;
Obras de terraplenagem em período seco;
Recomposição de áreas conformadas;
Limpeza do terreno sem obstrução do sistema de drenagem;
Estocagem de solo vegetal para recomposição de áreas;
Monitoramento periódico de obra e sistema de drenagem;

## Slide 25: Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas
Monitoramento do poço tubular profundo;
Monitoramento preventivo da qualidade da água subterrânea;

## Slide 26: Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar
Monitoramento das emissões de chaminé;
Sistema de controle automatizado;
Monitoramento da Qualidade do Ar.

## Slide 27
Meio Biótico Operação | Signif. | Relev.
Perda Direta de Indivíduos da Fauna | Baixa | Baixa
Perturbação da Fauna | Média | Média
Meio Biótico Implantação | Signif. | Relev.
Remoção de Campo Antrópico e Supressão de Indivíduos Arbóreos | Baixa | Baixa
Perda de Habitat para Fauna | Baixa | Baixa
Perda Direta de Indivíduos da Fauna | Média | Baixa
Perturbação da Fauna | Média | Baixa
Alteração da Estrutura e Composição das Comunidades Aquáticas | Média | Média
Notes: Perturbação da Fauna
Pode ocorrer tanto na fase de implantação, como na fase de operação. Mas é na fase de operação que o impacto foi avaliado como de média relevância.
Associado à emissão de ruído, circulação de máquinas, equipamentos e pessoas.
A perturbação da fauna pode levá-la ao afugentamento, deixando-a mais vulnerável a atropelamentos ou caça.
Os Programas de Educação Ambiental e de Monitoramento de Ruído, bem como ações de controle de velocidade nas áreas internas visam atenuar a ocorrência do impacto.
Alteração na Composição e Estrutura das Comunidades Aquáticas
Pode ocorrer na fase de implantação, associado ás atividades de limpeza de terreno e terraplenagem e consequente deposição de materiais nas matas ciliares e corpos de água;
O gerenciamento do impacto será feito com a implantação das mesmas medidas para o controle da qualidade da água e monitoramento;
Ações organizadas no Programa de Controle Ambiental das Obras.

## Slide 28: Programa de Controle e Monitoramento Ambiental das Obras
Estocagem de solo vegetal para recomposição de áreas;
Controle de supressão com limitação de áreas;

## Slide 29: Programa de Enriquecimento Florestal e Compensação Ambiental
Sugestão de recomposição e enriquecimento de APPs na AID;
Plantio, manutenção e avaliação das áreas;

## Slide 30: Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna
Planejamento da supressão em etapas;
Treinamento dos operários;
Acompanhamento permanente de biólogo para inspeção visual das áreas antes da supressão e direcionamento da equipe;
Resgate de indivíduos se necessário.

## Slide 31: Programa de Monitoramento de Tráfego
Treinamento de motoristas;
Monitoramento de atropelamento de fauna;
Implantação de medidas corretivas, se necessário.

## Slide 32
Meio Socioeconômico - Fase de Implantação | Signif. | Relev.
Incômodos à População do Entorno | Baixa | Baixa
Desmobilização da Força de Trabalho | Baixa | Baixa
Alteração na Paisagem e no Uso do Solo | Baixa | Baixa
Interferência no Patrimônio Arqueológico | Baixa | Baixa
Geração de Empregos (temporários) | Baixa | Média
Aumento da Arrecadação Tributária | Média | Média
Meio Socioeconômico - Fase de de Planejamento | Signif. | Relev.
Geração de Expectativas | Média | Média
MeioSocioeconômico - Fase de Operação | Signif. | Relev.
Aumento do tráfego e apropriação da capacidade de tráfego do sistema viário | Alta | Média
Incômodos à População do Entorno | Baixa | Baixa
Interferências sobre a segurança aeroportuária | Média | Média
Geração de Empregos (permanentes) | Baixa | Média
Aumento da Arrecadação Tributária | Baixa | Baixa
Notes: Geração de Empregos
Impacto Positivo de geração de empregos na implantação (180 em média) e operação (67);
Incremento da relevância do impacto com a implantação dos Programas de Capacitação e Treinamento de mão de obra.
Aumento do Volume de Tráfego
Decorrerá da movimentação frequente de caminhões compactadores de coleta pública de resíduos, durante a operação do projeto;
O trecho de maior demanda será na Estrada Novo 258 Vasconcelos, entre o dispositivo de acesso na Via Anhanguera e o terreno do empreendimento.
Para mitigar esse impacto a Estrada Novo 258 Vasconcelos deverá ser reestruturada de forma a ampliar sua capacidade operacional para atender volumes de 84 caminhões/dia por sentido de tráfego e deverá ser colocado em prática o Programa de Monitoramento de Tráfego e Sistema Viário.
Interferência sobre a Segurança Aeroportuária
O risco de interferência é associado à presença de aves;
Fosso de descarregamento de RSU com pressão negativa;
Relatório de Gerenciamento de Risco de Fauna, elaborado por especialista em risco aviário. Este relatório apresenta o compromisso formal do empreendedor em empregar técnicas mitigadoras e de exclusão de aves, de forma que o empreendimento não se configure em um foco de atração;
Programa de Monitoramento de Aves.
Aumento de Arrecadação Tributária
Durante a implantação haverá acréscimo de 0,6% na arrecadação tributária do município de Nova Odessa;
Durante a operação espera-se um recolhimento adicional, anual, da ordem de R$ 2 milhões para o município.

## Slide 33
Programa de Monitoramento do
Tráfego e Sistema Viário
Treinamento de motoristas;
Monitoramento de atropelamento de fauna;
Implantação de medidas corretivas, se necessário.

## Slide 34: Conclusões
  A equipe técnica responsável pela elaboração do EIA constatou que nenhum dos impactos ambientais identificados deverá ser limitante à implantação e operação do empreendimento. A viabilidade ambiental do empreendimento será garantida mediante ações de gestão e desenvolvimento dos programas socioambientais propostos.
Súmula do Parecer Técnico Cetesb nº 055/22/IPGR
“Face ao exposto, entende-se que o empreendimento é ambientalmente viável, desde que sejam implementadas as medidas propostas no EIA e atendidas as exigências técnicas definidas no Parecer Técnico nº 055/22/IPGR. Nestes termos, esta Diretoria submete ao CONSEMA, a presente súmula, para verificação do interesse em apreciar a viabilidade ambiental das Obras de Implantação da Central de Tratamento de Resíduos Consimares - CTRC no município de Nova Odessa, de responsabilidade do CONSIMARES – Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Metropolitana de Campinas.”

## Slide 35: OBRIGADO!
Para mais informações:
mimoravagnani@consimares.com.br
bolognesi@operman.com.br
sonia.csordas@terra.com.br
frazao.luciana@gmail.com